## Slide 1: Data acquisition project
Vladoiu Grigore
Nandra Mihnea

## Slide 2: Alegere MCU
Pentru a realiza obiectivul propus, acela de a colecta datele este necesara utilizarea unui MCU adecvat.
Datorita existentei unui areal mare din care putem alege, am concluzionat necesitatea restrangerii cautariilor focusandu-ma pe realizarea unui echilibru intre pret si functionalitatea dorita pastrand proportiile in termeni de performanta si consum.

## Slide 3: MSP432P401R

## Slide 4: MSP432P401R
Avantaje:
Consum redus
Capacitati extinse de management al consumului.
Arhitectura ARM pe 32 biti
Flexibil I/O
Cost echilibrat raportat la performanta
Dezavantaje:

## Slide 5: MSP430F5517

## Slide 6: Senzori utilizati
Atasat placutei de dezvoltare am hotarat sa folosim urmatorii senzori:
Temperatura - TMP102
Dioxid de carbon – K30 10,000 ppm
Umiditate – HDC1080
Lumina – TSL2561

## Slide 7: TMP102

## Slide 8: TMP102
TMP102 este un sensor digital(I2C) cu o rezolutie de 0.0625°C si o acuratete de 0.5°C.De asemenea senzorul necesita un curent foarte scazut pentru a functiona.Comunicarea se face prin doua fire cu interfata serial.Plaja de citire a senzorului este intre -40°C si +125°C.

## Slide 9: TMP102
Avantaje
12 bit, 0.0625°C rezolutie
Acuratete 0.5°C(-25°C / +85°C)
Curent static scazut
  (10µA active)
  (1µA pasiv)
1.4V – 3.6VDC plaja de acoperire
Aplicatii
Medii portabile care folosesc ca sursa de alimentare bateri.
Termostate
Masurare de temperature in:
    Industrie
    Echipamente de test
    Instrumente Medicale
Protectie temperature in calculatoare

## Slide 10: Dioxid de carbon – K30 10,000 ppm

## Slide 11: Dioxid de carbon – K30 10,000 ppm
K-30 este un sensor infrarosu avand un cost redus insa oferind o acuratete suficient de mare incat sa poate fi integrat cu success in diferite aparate sau in sisteme bazate pe un microcontroller or microprocessor.

## Slide 12: K-30 10,000ppm
Avantaje
Masurare: CO2 prin NDIR
Plaja masurare: 0-10,000 ppm
Rata masurarii: 2 secunde
Rata de viata : >15 ani
Nu necesita intretinere
Auto-Diagnosticare
Warm up: <1 min(15 capacitate completa
Aplicatii
Datorita faptului ca este un senzor compact poate fi folosit intr-o gama larga de situatii:
  Alarme in diferite medii
  Achizitii de date
  Sisteme care regleaza cantitatea de CO2
  Cercetare

## Slide 13: Umiditate-HDC1080

## Slide 14: Umiditate-HDC1080
HDC1080 este un sensor digital(I2C) care poate masura atat umiditatea cat si temperatura.Datorita costului redus si a cantitatii de energie reduse de care are nevoie cat si acoperirea unui spectru larg de alimentare il califica ca fiind alegerea adecvata in materie de cost/perfomanta.

## Slide 15: HDC1080
Avantaje
Acuratete Umiditate: ±2%
Acuratete Temperatura: ±0.2%
Stabilitate excelenta in conditi de umiditate crescuta
14 bit rezolutie de masurare
100nA Sleep Mode
Footprint mic(3x3 mm)
Aplicatii
HVAC
Imprimante
Aparate medicale
Senzori wireless
Termostate inteligente
Monitoare pentru camere

## Slide 16: Lumina TSL2561

## Slide 17: Lumina-TSL2561
TSL2561 este un senzor de lumina avansat ideal pentru utilizare intr-o gama larga de situatii.Comparat cu celulele CdS acest sensor e mai precis oferind calculul exact al al luxilor intre 0.1-40,000.O particularitate foarte importanta a acestui senzor este prezenta diodelor atat pentru infrarosu cat si spectru plin.

## Slide 18: Lumina-TSL2561
Avantaje
Low Power(0.75mW) cu Power Down Mode
Functii programabile pentru intruperi
Exclude automat 50/60-Hz frecventa luminoasa
Conform RoHS
Aplicatii
Controlul luminii
Achizitie de date privind cantitatea de lumina dintr-o incapere

## Slide 19: Tehnologii de comunicatie wireless
-Comparatie intre diveresele tehnologii de comunicatie wireless si radio-

## Slide 20: ANT si ANT+ (nRF24AP2-8CH)
Avantaje
Poate fi integrata in toate topologiile network
Eficienta din punct de vedere al consumului de putere (0.183mW)
Cea mai folosita tehnologie wireless in domeniul sportului si fitness-ului
Dezavantaje
Are o rata mica de unitati de informatie procesate pe secunda (20 kbps)
Are o aplicabilitate redusa

## Slide 21: Zigbee si Zigbee (ETRX35x-LRS)
Avantaje
Distanta de functionare relativ mare (100m teoretic)
Dezavantaje
Nu poate trimite mesaje (broadcast)
Are o aplicabilitate restransa
E o tehnologie radio care consuma multa putere in comparatie cu alte tehnologii radio

## Slide 22: Bluetooth LE (CC2640)
Avantaje
Poate fi integrata in toate topologiile network
Consuma putina putere (0.147 mW)
Poate fi folosita pentru o multitudine de aplicatii din viata de zi cu zi
Dezavantaje
Distanta de functionare relativ mica (pana la 200m teoretic, practic 10m)

## Slide 23: Wi-fi (ESP8266EX)
Avantaje
Consuma curent relativ putin (0.210W) pentru cantitatea mare de informatie transmisa (40Mbps) sau (6Mbps) pentru modul low-power
Distanta de functionare teoretic mare (150m) practic (30m)
Foarte raspandit in viata de zi cu zi
Dezavantaje
Nu poate fi integrat in toate tipologiile network

## Slide 24: Nike+
Avantaje
Este o tehnologie wireless dezvoltata pentru aplicatii in domeniul sportului si fitness-ului
Consuma foarte putin curent (12.3 mA)
Dezavantaje
Nu poate fi integrat in toate tipologiile network
Distanta de functionare mica (10m)
Nu poate transmite o cantitate mare de date

## Slide 25: IrDA(RPM873)
Avantaje
Eficient din punct de vedere al consumului de curent (10.2mA)
Dezavantaje
Se poate conecta doar ca point-to-point
Consum mare pentru transfer de informatie mic(46mW) la 960bps
Distanta de functionare maxima 10cm
Are nevoie de camp vizual liber pentru a se conecta
Aplicabilitate redusa

## Slide 26: NFC
Avantaje
Este bun pentru ceea ce a fost creat sa faca si atat.
Dezavantaje
Se poate conecta doar ca point-to-point
Nu este eficient din punct de vedere al consumului de curent (50mA)
Distanta de functionare maxima 5cm (Touch to connect)
Aplicabilitate redusa